Specyfikacja techniczna

- Zakres pomiarowy: 4x90

- Dokładność; 0,1

- Typ baterii: 3V CR2032 x3

- Temperatura pracy: 0C – 40C

- Względna wilgotność: 40% - 80%

- Wymiary: 2” x 2” x 1”

Przyciski

- ON/OFF - Włączenie zasilania

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć zasilanie, naciśnij go przez 3-5 sekundy, aby wyłączyć zasilanie.

- O% - Stopień (xx.xxo) i procent nachylenia (yy.yy%) w konwersji

Naciśnij przycisk O% aby przełączyć się na zakres procentowy lub naciśnij przycisk ponownie aby powrócić do zakresu stopniowego.

- Calibrate – Bezwzględny lub względny pomiar konwersji

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić jedną powierzchnię jako 0,00 do względnego pomiaru kąta. Naciśnij ten przycisk przez 3 sekundy, to wtedy urządzenie wróci do stanu bezwzględnego pomiaru.

- HOLD – utrzymać

Jeżeli zmierzona wartość musi być zapisana, naciśnij HOLD aby zapisać wartość na wyświetlaczu. Strzałki po obu stronach będą mrugać. Naciśnij przycisk ponownie aby wyjść z trybu HOLD.

Funkcje

- Bezwzględny pomiar kąta

Naciśnij przycisk on / off,  urządzenie bezpośrednio wprowadzi bezwzględną wartość pomiaru kąta. Na wyświetlaczu pojawi się kąt pomiędzy powierzchnią, a mierzonym poziomem. Gdy kąt między powierzchnią roboczą urządzenia a mierzonym poziomem zmieni się, to kąt zmieni wartość. Gdy dwie strzałki wskazujące na obu stronach pojawią się na wyświetlaczu, wykazującą powierzchnie roboczą, to wtedy urządzenie nie jest w poziomie. Na przykład, gdy strzałka jest skierowana w dół oznacza to że ta strona jest pod poziomem. Strzałka skierowana w górę wskazuje, że bok znajduje się powyżej poziomu. Gdy urządzenie jest położone na powierzchni roboczej w poziomie, dwie strzałki wskazujące znikną.

- Pomiar względny kąta

Umieść urządzenie na powierzchni roboczej na płaskiej powierzchni, naciśnij przycisk "Calibrate", aż  do pokazania się "0,00" na wyświetlaczu. Następnie należy przyłożyć urządzenie do innej powierzchni, którą chcemy zmierzyć, wartością wyświetlaną będzie kąt zawarty pomiędzy dwoma powierzchniami. Naciśnij przycisk "Calibrate" na 3-5 minut, zmieni to stanu bezwzględnego pomiaru.

- Obrotowy wyświetlacz

Nawet gdy będziemy mierzyć kąt urządzeniem do góry nogami to wyświetlana wartość będzie pokazywana od lewej do prawej.

Uwagi

- Nie czyszczenia urządzenia precyzyjne, rozpuszczalnikiem organicznym. Trzymać z dala od wody i korozji. Bądź ostrożny, gdy będziesz przekazywał urządzenie z dłoni do dłoni.

- Nie niszczy powierzchni roboczej. Należy pozbyć się brudu z powierzchni roboczej miękką szmatką w celu dokładnego pomiaru.

- Podczas braku reakcji użytkownika, po okresie 3 minut urządzenie wyłączy się celem oszczędzania energii. Gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona zasilania, oznacza to że moc jest na wyczerpaniu i należy wymienić baterię. Włóż nowe baterie 3V CR2032. Jeżeli urządzenie nie jest używane dłuższy czas to należy wyjąć baterie, w celu uniknięcia wycieku płynu z baterii.

- Trzymać urządzenie w pomieszczeniu o temperaturze -30C do +65C i o względnej wilgotności <90%